## Slide 1: 第六章 同步时序逻辑电路(三)
秦磊华 计算机学院

## Slide 3: 6.8 同步时序电路设计举例
同步时序逻辑电路设计步骤
逻辑抽象，得到电路的状态转换图或状态转换表
状态化简
状态分配与编码
选定触发器设计电路

## Slide 4: 6.8 同步时序电路设计举例
代码检测器
X
(3位一组)
Z
CP
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，其它情况Z输出0。
1)建立原始状态图和原始状态表
A
0/0
B
1/0
C
0/0
1/0
0/0
F
1/0
D
0/1 1/0
E
0/0 1/1
0/0 1/1
G
0/1 1/0
Moore 型还是 Mealy ？

## Slide 5: 6.8 同步时序电路设计举例
现态 | 次态/输🎧 | 
 | x=0 | x=1
A | B/0 | C/0
B | D/0 | E/0
C | F/0 | G/0
D | A/1 | A/0
E | A/0 | A/1
F | A/0 | A/1
G | A/1 | A/0
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
1)建立原始状态图和原始状态表

## Slide 6: 6.8 同步时序电路设计举例
现态 | 次态/输出 | 
 | x=0 | x=1
A | B/0 | C/0
B | D/0 | E/0
C | F/0 | G/0
D | A/1 | A/0
E | A/0 | A/1
F | A/0 | A/1
G | A/1 | A/0
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每 三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
2)状态化简
根据等效对判断规则观察可知(D,G), (E,F)
D E
现态 | 次态/输出 | 
 | x=0 | x=1
A | B/0 | C/0
B | D/0 | E/0
C | E/0 | D/0
D | A/1 | A/0
E | A/0 | A/1

## Slide 7: 6.8 同步时序电路设计举例
现态 | 次态/输出 | 
 | x=0 | x=1
A | B/0 | C/0
B | D/0 | E/0
C | E/0 | D/0
D | A/1 | A/0
E | A/0 | A/1
B C
D
E
B C
D
A
BD CE |  |  | 
BE CD | ED |  | 
× | × | × | 
× | × | × | ×
B C
D
E
B C
D
A
BD
CE
BE
CD
ED
× |  |  | 
× | × |  | 
× | × | × | 
× | × | × | ×
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每 三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
2)状态化简

## Slide 8: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
现态 | 次态/输出 | 
 | x=0 | x=1
A | B/0 | C/0
B | D/0 | E/0
C | E/0 | D/0
D | A/1 | A/0
E | A/0 | A/1
原则①：DE相邻；
原则②：BC、DE相邻；原则③：ABC相邻。
A: 000
D: 100
B: 010 C: 110
E: 110
(1)次态相同，现态相邻 (2)同一现态，次态相邻 (3)输出相同，现态相邻
00
0
1
y3y2
y
1
A
D
B C
E
01 11 10
3)状态分配与编码

## Slide 9: 6.8 同步时序电路设计举例
现态 | 次态/输出 | 
 | x=0 | x=1
A | B/0 | C/0
B | D/0 | E/0
C | E/0 | D/0
D | A/1 | A/0
E | A/0 | A/1
A: 000
D: 100
B: 010 C: 110
E: 110
y3y2y1 | yn 1 yn 1 yn 1/Z 3 2 1 | 
 | x=0 | x=1
000 | 010/0 | 110/0
010 | 100/0 | 101/0
110 | 101/0 | 100/0
100 | 000/1 | 000/0
101 | 000/0 | 000/1
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每 三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
3)状态分配与编码

## Slide 10: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每 三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
4)确定激励函数和输出函数
y3y2y1 | yn 1 yn 1 yn 1/Z 3 2 1 | 
 | x=0 | x=1
000 | 010/0 | 110/0
010 | 100/0 | 101/0
110 | 101/0 | 100/0
100 | 000/1 | 000/0
101 | 000/0 | 000/1
(假定用D触发器实现)
输入 x | 现态 y3y2 y1 | 次 态 y n+1y n+1 y n+1 3 2 1 | 激励函数 D3D2D1 | 输除 Z
0 | 000 | 010 | 010 | 0
0 | 010 | 100 | 100 | 0
0 | 100 | 000 | 000 | 1
0 | 101 | 000 | 000 | 0
0 | 110 | 101 | 101 | 0
1 | 000 | 110 | 110 | 0
1 | 010 | 101 | 101 | 0
1 | 100 | 000 | 000 | 0
1 | 101 | 000 | 000 | 1
1 | 110 | 100 | 100 | 0

## Slide 11: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
00
01
11 10
xy3 y2y1
D
3
00
01
11
10
0 0 0 1
d
0
0
d
d d d d
1 1 1 1
xy3 y2y1
00
D
2
01
11
10
00 01 11 10
1 0 0 1
d
0
0
d
d
d
d
d
0 0 0 0
D3= x y3 + y2
2
D = y y
3 2
输入 x | 现态 y3y2 y1 | 次 态 y n+1y n+1 y n+1 3 2 1 | 激励函数 D3D2D1 | 输除 Z
0 | 000 | 010 | 010 | 0
0 | 010 | 100 | 100 | 0
0 | 100 | 000 | 000 | 1
0 | 101 | 000 | 000 | 0
0 | 110 | 101 | 101 | 0
1 | 000 | 110 | 110 | 0
1 | 010 | 101 | 101 | 0
1 | 100 | 000 | 000 | 0
1 | 101 | 000 | 000 | 1
1 | 110 | 100 | 100 | 0

## Slide 12: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
00
01
11 10
xy3 y2y1
00
D
1
01
11
10
0 | 0 | 0 | 0
d | 0 | 0 | d
d | d | d | d
0 | 1 | 0 | 1
00 01 11
10
xy3 y2y1
00
z
01
11
10
0 | 1 | 0 | 0
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
0 | 0 | 0 | 0
D1= x y3y2 +x y3y2
=( x ⊕y )y
3 2
输入 x | 现态 y3y2 y1 | 次 态 y n+1y n+1 y n+1 3 2 1 | 激励函数 D3D2D1 | 输除 Z
0 | 000 | 010 | 010 | 0
0 | 010 | 100 | 100 | 0
0 | 100 | 000 | 000 | 1
0 | 101 | 000 | 000 | 0
0 | 110 | 101 | 101 | 0
1 | 000 | 110 | 110 | 0
1 | 010 | 101 | 101 | 0
1 | 100 | 000 | 000 | 0
1 | 101 | 000 | 000 | 1
1 | 110 | 100 | 100 | 0
Z= x y3y2y1 + xy1
12

## Slide 13: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
xy3 y2y1
00 01 11 10
0 0 0 0
d
0
0
d
d d
d
d
0 1 0 1
00 01 11
10
xy3 y2y1
00
z
01
11
10
0 | 1 | 0 | 0
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
0 | 0 | 0 | 0
00
01 11
10
xy3 y2y1
D3
00
01
11
10
0 0 0 1
d
0
0
d
00 01 11
10
xy3 y2y1
00 1 |  |  | 0 | 0 | 1 00 |  | 
D2 | 01 | d | 0 | 0 | d | D1 | 01
 | 11 | d | d | d | d |  | 11
 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
本例存在001、011和111共3个无效(未使用)状态，要检查是否存在挂起状态或错误输出。
00
1
d d d d
1 1 1 1
y3y2 y1
0
A
D
B C
E
01 11 10

## Slide 14: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
5) 特殊情况检查
输入 X | 现态 y3y2y1 | 激励函数 D3D2D1 | 次态 yn1yn1yn1 3 2 1 | 输出 Z
0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0
0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0
0 | 1 1 1 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0
1 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1
1 | 0 1 1 | 1 0 1 | 1 0 1 | 1
1 | 1 1 1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 1
D3= x y3 + y2 D1=( x ⊕y3)y2
D2= y3 y2
Z= x y3y2y1 + xy1
000
110
100
101
0/1
1/0
0/0
1/1
0/1
1/0
0/0
1/0
010
0/0
001
0/0
1/0
1/1
011
0/0 1/1
111
0/0
1/1
3 2 1
yn 1 yn 1 yn 1/Z

## Slide 15: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
不存在挂起，但存在错误输出
00 01 11
10
xy3 y2y1
00
z
01
11
10
0 | 1 | 0 | 0
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
0 | 0 | 0 | 0
00 01 11 10
xy3 y2y1
00
z
01
11
10
0 | 1 | 0 | 0
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
0 | 0 | 0 | 0

## Slide 16: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
D3= x y3 + y2
D2= y3 y2
D1= x y3y2 +x y3y2

## Slide 17: 6.8 同步时序电路设计举例
代码检测器
X
(3位一组)
Z
CP
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
1)建立原始状态图和原始状态表
A/0
0
1
C/0
0
B/0
1
0
1
Moore 型还是 Mealy ？
0
H/1
I/0
G/0
1
D/0 1 1 E/0 0 1 F/0 0
0
1
1
0
0

## Slide 18: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
现态 | 次态 |  | 输 出
 | x=0 | x=1 | 
A | B | C | 0
B | D | E | 0
C | F | G | 0
D | H | I | 0
E | I | H | 0
F | I | H | 0
G | H | I | 0
H | B | C | 1
I | B | C | 0

## Slide 19: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一个1输出，平时Z输出为0。
2)状态化简
观察可知: (A,I)--- A, (D,G)--- D, (E, F) --- E
现态 | 次态 |  | 输 出
 | x=0 | x=1 | 
A | B | C | 0
B | D | E | 0
C | E | D | 0
D | H | A | 0
E | A | H | 0
H | B | C | 1
Mealy型电路初步化简后 的状态转移表

## Slide 20: 6.8 同步时序电路设计举例
B
C D
E H
A B C D E
B×D CE |  |  |  | 
B×E CD | ×DE |  |  | 
B×H AC | HA×D E | A×D HE |  | 
A×B CH | A×D HE | AE× HD | AH × | 
× | × | × | × | ×
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一个1输出，平时Z输出为0。
2)状态化简

## Slide 21: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一个1输出，平时Z输出为0。
原则①: AH相邻；
原则②: BC、DE、AH相邻；原则③: ABCDE相邻。
A: 000
D: 100
B: 010 C: 110
E: 110 H: 001
3)状态分配与编码
0
1
(1)次态相同，现态相邻 (2)同一现态，次态相邻 (3)输出相同，现态相邻
y3y2
y1
C D
E
00 01 11 10
A B
H

## Slide 22: 6.8 同步时序电路设计举例
A: 000
D: 100
B: 010 C: 110
E: 110 H: 001
现态 | 次态 |  | 输出
 | x=0 | x=1 | 
000 | 010 | 110 | 0
010 | 100 | 101 | 0
110 | 101 | 100 | 0
100 | 001 | 000 | 0
101 | 000 | 001 | 0
001 | 010 | 110 | 1
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一个1输出，平时Z输出为0。
3)状态分配与编码

## Slide 23: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。 4)确定激励函数和输出函数
(假定用D触发器实现)
现态 | 次态 |  | 输 出
 | x=0 | x=1 | 
000 | 010 | 110 | 0
010 | 100 | 101 | 0
110 | 101 | 100 | 0
100 | 001 | 000 | 0
101 | 000 | 001 | 0
001 | 010 | 110 | 1
输入 x | 现态 y3y2 y1 | 次 态 y n+1y n+1 y n+1 3 2 1 | 激励函数 D3D2D1 | 输除 Z
0 | 000 | 010 | 010 | 0
0 | 001 | 010 | 010 | 1
0 | 010 | 100 | 100 | 0
0 | 100 | 001 | 001 | 0
0 | 101 | 000 | 000 | 0
0 | 110 | 101 | 101 | 0
1 | 000 | 110 | 110 | 0
1 | 001 | 110 | 110 | 1
1 | 010 | 101 | 101 | 0
1 | 100 | 000 | 000 | 0
1 | 101 | 001 | 001 | 0
1 | 110 | 100 | 100 | 0

## Slide 24: 6.8 同步时序电路设计举例
D3
00
01
11
10
00 | 01 | 11 |  | 10
0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 0 |  | 1
d | d | d |  | d
1 1 1 1
xy3 y2y1
00
D2
01
00 01 11 10
1 0 0 1
1
0
0
1
11 d
10
d
d
d
0 0 0 0
D2  y3 y2
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。 4)确定激励函数和输出函数
xy3 y2y1

## Slide 25: 6.8 同步时序电路设计举例
00 01 11 10
xy3 y2y1
00
D1
01
11
10
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
d | d | d | d
0 | 1 | 0 | 1
00
01 11
10
xy3 y2y1
00
Z
01
11
10
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
0 | 0 | 0 | 0
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。 4)确定激励函数和输出函数
25

## Slide 26: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
5) 特殊情况检查
D2  y3 y2
输入 X | 现态 y3y2y1 | 激励函数 D3D2D1 | 次态 yn1yn1yn1 3 2 1 | 输出 Z
0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0
0 | 1 1 1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0
1 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0
1 | 1 1 1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0
000/0
010/0
110/0
101/0
0
100/0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
001/1
0
1
011/0
0
1
111/0
1
0
不存在挂起，也没有错误输出

## Slide 27: 6.8 同步时序电路设计举例
例1 设计一个3位二进制串行奇偶检测器。该电路从输入端x串行输入二进制代码，每三位为一组，当三位代码中1的个数为偶数时，输出Z产生一 个1输出，平时Z输出为0。
D2  y3 y2